---

## ✅ PASO A PASO: MONTAJE DE PC – NORMAS Y PROTOCOLO

### 🔧 ANTES DE EMPEZAR – NORMAS DE SEGURIDAD
1. **Descarga de electricidad estática**:
   - Usa una **pulsera antiestática** o toca regularmente una superficie metálica conectada a tierra.
   - Evita trabajar sobre alfombras o superficies que generen estática.
2. **Herramientas**:
   - Destornillador Phillips imantado (de preferencia con punta magnética).
   - Buena iluminación y espacio despejado.
3. **No fuerces nada**: Todo debe encajar sin presión excesiva.
4. **Lee los manuales** de cada componente antes de instalarlo.

---

### 🧩 1. PREPARACIÓN DEL CHASIS (GABINETE)
- Retira ambas tapas laterales.
- Instala los **spacers (standoffs)** en el plato base del case según el formato de tu placa madre (ATX, mATX, ITX).
- Asegúrate de que el **I/O shield (chapa metálica)** esté colocado en la parte trasera del case.

---

### 🧠 2. INSTALACIÓN DE LA CPU EN LA PLACA MADRE
- Abre el socket levantando la palanca.
- Alinea el triángulo dorado de la CPU con el triángulo del socket.
- Coloca la CPU **sin presión**, cierra la palanca.
- **No toques los pines** ni la parte inferior del procesador.

---

### 🧊 3. INSTALACIÓN DEL DISIPADOR / VENTILADOR CPU
- Aplica una **pequeña cantidad de pasta térmica** (si no viene pre-aplicada).
- Coloca el disipador según el manual (push-pins, tornillos, bracket).
- Conecta el cable del ventilador al header **CPU_FAN** de la placa.

---

### 💾 4. INSTALACIÓN DE MEMORIAS RAM
- Abre los clips laterales del socket RAM.
- Alinea la muesca de la RAM con la del slot.
- Presiona firmemente hasta que los clips se cierren solos.
- Si usas 2 módulos, consulta el manual para activar **dual channel**.

---

### 💽 5. INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO (SSD/HDD)
- **SSD M.2**: Inserta en el slot correspondiente y atornilla. (si procede)
- **SSD/HDD 2.5" o 3.5" (lector óptico si procede)**: Colócalo en la bandeja correspondiente y conecta:
  - **SATA data** a la placa madre.
  - **SATA power** desde la fuente.

---

### 🔌 6. INSTALACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU)
- Coloca la fuente en su compartimento (ventilador hacia abajo si hay filtro inferior).
- Atornilla y asegúrate de que el interruptor esté en **OFF**.
- No conectes aún todos los cables, solo prepara los necesarios.

---

### 🧩 7. MONTAJE DE LA PLACA MADRE EN EL CASE
- Alinea la placa con los standoffs y el I/O shield.
- Atornilla con tornillos apropiados (no aprietes demasiado).
- Asegúrate de que no haya contactos metálicos innecesarios.

---

### 🔗 8. CONEXIONES DE LA PLACA MADRE
- **24 pines** desde la fuente al conector principal.
- **4/8 pines EPS** para la CPU (arriba a la izquierda).
- **USB 3.0, audio frontal, botones/power/LEDs** (lee el manual para el panel frontal).
- Conecta los **ventiladores del case** a los headers adecuados.

---

### 🎮 9. INSTALACIÓN DE LA TARJETA GRÁFICA (si aplica)
- Retira las tapas traseras del case que correspondan.
- Inserta la GPU en el slot **PCIe x16** más rápido.
- Atornilla y conecta los **cables PCIe de la fuente** (6/8 pines).
- Asegúrate de que esté bien firme.

---

### 🔍 10. REVISIÓN FINAL ANTES DE ENCENDER
- Revisa todos los cables.
- Asegúrate de que nada esté suelto o tocando ventiladores.
- Conecta monitor, teclado y ratón.
- Enciende la fuente (switch a **ON**).
- Pulsa el botón de encendido del case.

---

### ✅ 11. PRIMER ARRANQUE (POST)
- Si todo está bien, verás la pantalla del BIOS/UEFI.
- Verifica que detecte:
  - CPU
  - RAM
  - Discos
  - GPU
- Si no arranca, revisa códigos de error o pitidos (beep codes).

---

## 📋 CHECKLIST DE MONTAJE – PC GAMER / OFIMÁTICA

| ✅ | Etapa | Verificación |
|----|--------|---------------|
| ☐ | Case preparado | Standoffs colocados, I/O shield instalado |
| ☐ | CPU instalada | Alineada correctamente, palanca cerrada |
| ☐ | Disipador CPU | Pasta térmica aplicada, ventilador conectado |
| ☐ | RAM instalada | Encajada firmemente, dual channel activado |
| ☐ | Almacenamiento | SSD/HDD conectado (SATA o M.2) |
| ☐ | Fuente instalada | Atornillada, cables listos |
| ☐ | Placa madre montada | Atornillada, sin contactos extraños |
| ☐ | Conexiones internas | 24 pines, 8 pines CPU, USB, audio, panel frontal |
| ☐ | GPU instalada | Bien insertada, alimentada |
| ☐ | Cableado final | Todo ordenado, sin obstruir flujo de aire |
| ☐ | Primer arranque | POST correcto, BIOS detecta todos los componentes |